## Slide 1: Szabadon eső létra vizsgálata
Kopasz Katalin, Makra Péter, Gingl Zoltán
www.noise.physx.u-szeged.hu
Szeged, 2010

## Slide 2: Elméleti háttér
Egyenletes gyorsulás
A kezdőfeltételek: x0,v0
A gyorsulás: g
Az időfüggés ismert
A sebesség lineáris
A megtett út parabola

## Slide 3: Mennyire igaz az elméletünk?
A közegellenállás számíthat, ha
  a sebesség nagy
  a tömeg kicsi
  a felület nagy

## Slide 4: Kísérleti elrendezés
Vonalzó, szigetelőszalag
19mm szalagszélesség
5cm periódus
Fotokapuval mérhetjük a sávok kapuhoz érkezési pillanatait
A megtett út sávonként 5cm-rel nő

## Slide 5: Mérési beállítások
Használt csatornák: B (fotokapu)
Skálázási adatok : lineáris
Mintavételi ráta: 1000Hz (1ms felbontás)
Időablak: 1 s
Küszöbszint: 2,5V
Hiszterézis: 0,1V

## Slide 6: A mérés menete
A fotokaput az asztal széléhez rögztjük
A mérést elindítjuk
A vonalzót a kapu érzékelője előtt leejtjuk
Ügyeljünk a szabályos ejtésre

## Slide 7: Mérési eredmények

## Slide 8: Összefoglalás
A g 2-3% pontossággal mérhető
A mérési adatokat táblázatkezelővel dolgozhatjuk fel
A g értéke görbeillesztéssel kapható:
  x(t) : parabola
  v(t) : egyenes

## Slide 9: Tapasztalatok, javaslatok
A parabola illesztés pontosabb eredményt ad
A sebesség pontossága nagyobb értékeknél kisebb